## Slide 1
2009-2013.

## Slide 2: Nem babra megy a játék

## Slide 3: Országos helyzetkép

## Slide 4: Mekkora a baj?

## Slide 5: Mi lesz itt?! (és mennyiért?)
1.) A vízkezelő berendezések és a nyomásfokozó szivattyú blokk gépészeti munkáinak beruházási költsége:
82.240.000 Ft + 27 % ÁFA
Vas(mangán)talanító, arzénmentesítő szűrő berendezés 4 db
Vegyszeradagoló berendezés 6 egység
Hálózati szivattyú 3 db
Dekantáltvíz átemelő szivattyú 2 db
Elektromos működtetés, automatika berendezései.
Helyszínre szállítással, szereléssel, fertőtlenítéssel, beüzemeléssel, próbaüzemeltetéssel,
Kiviteli és Megvalósulási Tervdokumentáció, valamint Kezelési-Karbantartási Utasítás készítésével.

## Slide 6: Mi lesz itt? (és mennyiért)
2.) Vízkezelő létesítményeinek beruházási építési költsége:
94.940.000 Ft + 27 % ÁFA
Vízkezelő gépház beépített alapterület 90 m2
Kezeltvíz tározó 2 db 100 m3
Vasiszap ülepítő 32 m3
Akna 1 db 6 m3
Udvartéri csővezetékek NÁ 200, 125 és NÁ 50 mm (földárokban fektetve) 180 fm
Beton járda és út 400 m2
250 m3-es térszíni tározó külső-belső felújítása
Üzemviteli épület teljes felújítása 70 m2
1. és 2. számú kutak vizsgálata és szükség szerinti javítása.

## Slide 7: Mi lesz itt? (és mennyiért?)
Vízkezelő gépészetének és létesítményeinek beruházási költsége összesen:
177.180.000 Ft + 27 % ÁFA

## Slide 8: Mi lesz itt?! (és mennyiért?)
3.) Ivóvízhálózat nyomóvezetékének (2000 fm) beruházási költsége: 44.000.000 Ft + 27 % ÁFA
4.) Tervezés költsége: 3.000.000 Ft + 27 % ÁFA
5.) Próbaüzem költsége: 7.000.000 Ft + 27 % ÁFA
6.) Egyéb, járulékos ktg-ek: 22.700.000 Ft + 25% ÁFA

## Slide 9: Mi lesz itt? (és mennyiért?)

## Slide 10: Hogyan történik a tisztítás?
A kutakból érkező nyersvízhez (max. 36 m3/h) először
nátriumhipokloritot, ezt követően
kálium-permanganátot (KMnO4) majd
vaskloridot adagolunk, és a kevert, vegyszerezett kútvizet
kvarchomok töltetű szűrőkre vezetjük.
A klór hatására a kútvizekben lévő természetes vastartalom nagy része, és az adagolt vaskloridból képződő vashidroxid pelyhek formájában kicsapódik, melyek adszorbeálják a kútvíz arzéntartalmát;

## Slide 11: Hol tartunk most?
2011.október 28. II. forduló támogatási szerződésének aláírása 228.492.000.-Ft a támogatás mértéke (90%)
2012. december 7. önerő pályázat aláírása 25.388.000.-Ft (10%)
100%-os uniós és állami támogatást nyertünk

## Slide 12: Hol tartunk most?
Közbeszerzési eljárások
Műszaki ellenőr kiválasztása: eredményesen lezárult
Ép-Kert Mérnökiroda Kft.
(2314 Halásztelek, Katona J.u.45.)
Projekt menedzsment kiválasztása: eredményesen lezárult
Tomel Kft. (3300 Eger, Pacsirta u.9.)
Kivitelezés: eredményesen lezárult
SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
(1117 Budapest, Budafoki út 72-74.)
PR tevékenység: 2012. július 24-én bírálat
Beruházás kivitelezésének várható megkezdése:
A kiviteli tervek elkészítését követően a közeljövőben

## Slide 13: Megfelelő mennyiségű lesz-e a víz?
A vízkezelő rendszer naponta legalább 800 m3 egészséges ivóvizet tud adni, kétoldali vízbetáplálással. Ez azt jelenti, hogy a szükséges ivóvízmennyiség egy részét községünk egyik oldalán, a Kossuth Lajos utcában lévő vízműből tervezzük az ivóvízhálózatba juttatni, a kezelt víz másik részét pedig a vízműből közvetlenül a község túlsó oldalán fekvő üdülőterület ivóvízhálózatába tervezzük juttatni, egy erre a célra tervezett nyomóvezeték megépítésével.